## Slide 1: Introdução ao IPv6
IPv6 é a versão mais atual do Protocolo Internet
Resolve os problemas do IPv4 com espaço quase “ilimitado” de endereços IP
Dispensa adoção de NAT
Dá sobrevida à Internet e veio para substituir o IPv4
Processamento simplificado nos roteadores (sem fragmentação)

## Slide 2: Introdução ao IPv6

## Slide 3: Endereçamento
Um endereço IPv4 possui 32 bits – 232 endereços únicos
  Permite endereçamento de 4294967296 nós
  ~ 4 bilhões e 300 milhões
Endereço IPv6 é formado por 128 bits – 2128 endereços únicos
  Permite endereçamento de 340282366920938463374607431768211456 nós
  ~ 340 undecilhões
  ~ 56 octilhões de endereços IP por ser humano.
  ~ 79 octilhões de vezes a quantidade de endereços IPv4.
Primeira confusão que existe:
  Uma cadeia de 128 bits não representa apenas quatro vezes mais endereços do que uma cadeia de 32 bits – Por que?

## Slide 4: Notação do Endereço IPv6
: 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 :
128 bits (praticamente impossível visualizá-lo no formato binário)
Optou-se pelo formato hexadecimal ( 0 até F – no case sensitive )
Dividido em 8 grupos de 16 bits
Separação dos grupos pelo caractere “:”
2001:0DB8:AD1F:25E2:CADE:CAFE:F0CA:84C1
0 d b 8
quarteto (2Bytes)

## Slide 5: Confusão sobre a Notação do Endereço IPv6
Socket de comunicação  IP : Porta
http://157.166.226.25:8080 E com o endereço IPv6 como ficará?
http://[2001:0db8:cafe:0000:8e70:5aff:feee:10ac]:8080 http://[2001:0db8:cafe:0000:8e70:5aff:feee:10ac]/index.jsp

## Slide 6: Notação do Endereço IPv6 (cont.)
Endereço muito extenso
Manipular endereço é trabalhoso
Serviço de resolução de nomes (DNS – Domain Name System) se tornou ainda mais importante
Existem duas técnicas de simplificação de endereços IPv6

## Slide 7: Simplificação Endereços IPv6
Omissão de todos os zeros a esquerda de um quarteto
  Ex. 02b1 = 2b1 ou 000A = A
Omissão completa de apenas um grupo de quartetos
  Ex. 2001:0000:0000:cafe:0000:0000:0000:ca5a
    Correto  2001:0000:0000:cafe::ca5a
    Correto  2001:0:0:cafe::ca5a
    Correto  2001::cafe:0000:0000:0000:ca5a
    Errado  2001::cafe::ca5a (gera ambiguidade)

## Slide 8: Endereçamento IPv6
Representação dos Prefixos
  Como o CIDR (IPv4)
    “endereço-IPv6/tamanho do prefixo”
Exemplo:
  Prefixo 2001:db8:3003:2::/64
  Prefixo global 2001:db8::/32
  ID da sub-rede 3003:2
URL
  http://[2001:12ff:0:4::22]/index.html
  http://[2001:12ff:0:4::22]:8080